Разводка кабеля типа «витая пара»

В кабелях типа «витая пара» для передачи данных в стандарте 10BASE-T (десятимегабитный Ethernet) и 100BASE-Tx (100 мегабитный Ethernet по кабелю 5 категории) используются только две пары проводов; в стандарте 100BASE-T4 (100 мегабитый Ethernet по кабелю 3 категории) используются все четыре пары.

Варианты заделки восьмижильного кабеля (четыре пары)

Соединение сетевой адаптер – хаб (кабель прямой)

Варианты заделки четырех жильного кабеля (две пары)

Соединение сетевой адаптер –сетевой адаптер (без хаба) (кабель перехлеснутый)

Монтаж вилки RJ-45 на кабель

| Удалите внешнюю оболочку кабеля, на длину 12,5 мм (1/2 дюйма). В обжимном инструменте имеется специальный нож и ограничитель для этой операции. | Провода зачищать не надо |
| --- | --- |
| Расплетите кабель и расположите провода в соответствии с выбранной вами схемой заделки, причем длина расплетения не должна превышать 12,5 мм. |  |
| Поверните вилку контактами к себе, как на рисунке, и аккуратно надвиньте на кабель до упора , чтобы провода прошли под контактами. | Вилка, с кабелем внутри. Вилка, с кабелем внутри. |
| Обожмите вилку. На обжимном инструменте имеется специальное гнездо, в которое вставляется вилка с проводами. И нажатием на ручки инструмента, обжимается. | При этом контакты будут утоплены внутрь корпуса и прорежут изоляцию проводов. Фиксатор провода также должен быть утоплен в корпус. |